## Slide 1: Alkalinitas

## Slide 2
Alkalinitas atau Pengukuran DMA (Daya Menggabung Asam)
DMA atau alkalinitas menggambarkan kandungan basa tyang dititrasi dengan asam kuat, seperti basa dari kation Ca, Mg, K, Na, NH4 dan Fe yang umumnya bersenyawa dengan anion karbonat dan bikabornat, asam lemak dan hidroksil. Dalam perairan alami yang normal maka nilai alkalinitas terutama menggambarkan nilai kebebasan dari karbonat atau bikarbonatnya. Besarnya alkalinitas suatu perairan menunjukkan kapasitas penyangga (buffer capacity) perairan tersebut.

## Slide 3
Cara uji alkalinity (alkalinitas)
Siapkan kertas pH, test-kit, alkalinitas, dan air sampel
Mengukur pH pada air sampel terlebih dahulu, karena nilai pH menentukan metode yang digunakan dalam menggunakan test-kit alkalinitas
Menggambil 5 ml air sampel kedalam botol sampel
Meneteskan reagen R-2 sebanyak 2 tetes, lalu homogenkan
Meneteskan reagen R-3 menggunakan spuit panjang sampai spuit menunjukkan angka 0. kemudian teteskan kepada botol sampel dan setiap tetes harus langsung di homogenkan sampai reagen berubah warna
Jika sudah berubah warna, lihatlah spuit tersebut pada angka berapa, hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut dapat dimasukkan kedalam rumus yang ada pada petunjuk penggunaan
Nilai alkalinitas dapat diperoleh

## Slide 4: Alkalinitas atau Pengukuran DMA (Daya Menggabung Asam) dalam Air
Nilai Alkalinitas mg/L | Kondisi Perairan
0 | Perairan masam, produktifitas rendah
5-25 | Kurang produktif
25-100 | Produktifitas sedang
100-250 | Produktifitas optimal
>250 | Produktifitas rendah, berairan basa