## Slide 1: Ammonia

## Slide 2
Nitrogen di perairan dapat berupa nitrogen organic dan nitrogen anorganik
Nitrogen Organik : hasil perombakan protein, asam amino, urea
Nitrogen Anorganik : ammonia (NH3), ammonium (NH4), Nitrit (NO2), Nitrat (NO3), dan gas (N2)

## Slide 3
Penentuan Kadar Nitrit (NO2) Menggunakan Test-Kit
CARA KERJA
Menggambil 5 ml air sampel, masukkan ke dalam botol sampel berukuran 100 ml
Memasukkan 1 sendok bubuk NO2 kedalam botol sampel
Homogenkan air sampel dengan bubuk NO dengan cara perlahan sampai keduanya tercampur dengan sempurna
Tunggu sampai 5 menit sesuai instruksi yang ada di petunjuk penggunaan pada merk tersebut
Setelah menunggu 5 menit, kemudian cocokkan botol sampel dalam indicator warna
Tentukan nilai yang paling cocok pada indicator tersebut

## Slide 4: Pengukuran Kadar Ammonia (NH3) dalam Air
Prinsip
Bila kadar NH3 yang terbentuk sebagai hasil pembongkaran protein terhenti di tengah jalan dan tidak berlangsung dengan baik sampai menghasilkan nitrat sebagai hasil akhir. Dasar pengukuran NH3 adalah air sampel dioksidasi dengan suatu oksidan, sehingga senyawa Nitrogen yang terkandung dalam protein (bahan organik) dihancurkan menjadi bentuk NH3, Amonia inilah yang nantinya ditentukan kadarnya

## Slide 5: Pengukuran Kadar Ammonia (NH3) dalam Air
Cara Kerja
Menggambil 5 ml air sampel, masukkan ke dalam botol sampel berukuran 100 ml
Masukkan reagen 1 sebanyak 6 tetes, setelah itu homogenkan
Masukkan reagen 2 sebanyak 6 tetes, setelah itu homogenkan
Masukkan reagen 3 sebanyak 6 tetes, setelah itu homogenkan dan tunggu selama 5 menit hingga terjadi perubahan warna
Setelah terjadi perubahan warna, kemudian cocokkan botol sampel dalam indicator warna
Tentukan nilai yang paling cocok pada indicator tersebut